Regulador de caudal do ar dinâmico

# Descrição (aplicação e funcionamento)

Regulador de caudal de ar rectangular independente da pressão diferencial próprio tanto para sistemas de caudal de ar constante (CAV) como variável (VAV) a baixa e média pressão (velocidade do ar entre 2,3 a 13 m/s) com funcionamento autónomo (sem recurso a energia exterior) aplicável quer na insuflação quer na extracção do ar.

Consiste num corpo rectangular com uma lâmina de regulação apoiada em chumaceiras auto-lubrificadas, uma bolsa insuflável em poliuretano resistente à fadiga e uma mola em aço inox incluída no dispositivo mecânico de ajuste e regulação devidamente calibrado.

O ajuste do caudal de ar pretendido é directo – numa escala calibrada – sem recurso a instrumentos auxiliares de medida. Pode ser montado em qualquer posição sendo no entanto necessário prever troços de conduta rectos a montante (1,5 x B, B = largura nominal) e a jusante (0,5 x B) do mesmo.

Próprio para montagem directa em condutas através de ligação flangeadas (sistema 30).

Deverá incluir juntas de vedação para garantir a estanquidade regulamentar.

Características técnicas principais

- Gama de pressão diferencial de trabalho: 50 a 1000 Pa

- Gama de ajuste de caudal relação:  4:1

- Tamanhos nominais: 200 x 100 a 600 x 600

- Gama de caudais de ar: 144 a 12.000 m3/h (40 a 3360 l/s)

- Precisão dos caudais de ar: 10% do caudal ajustado.

- Estanquidade da caixa: de acordo com a norma DIN EN 1751, classe A

- Gama de temperatura de trabalho: 10 a 50ºC

- Mecanismos de regulação sem manutenção

Materiais construtivos

- Corpo e lâmina: chapa de aço galvanizada

- Chumaceiras: plástico

- Bolsa: poliuretano

Opcional:

Para aplicações VAV – volume de ar variável – é necessário considerar como acessório complementar um actuador eléctrico reversível tudo/nada (24V ca ou 230V ca) fornecido com o próprio regulador, para permitir reajustar o índice de caudal entre o valor nominal e um valor mínimo. Os limites de variação do caudal serão facilmente ajustáveis em obra.

Equipamento de referência, marca Trox, série EN/B …

Marca de referência:  Trox Technik

Distribuidor: Contimetra / Sistimetra

Modelo: EN …